## Slide 1: نبرمج الروبوت ! تشغيل محركات الروبوت! تنفيذ مختلف أنواع الحركات

## Slide 2: قائمة المحتويات
مراجعة وتذكرة
وصل الروبوت بالحاسوب
برمجة الروبوت – أمر تشغيل المحرك
برمجة الروبوت – تشغيل المحرك
تمرين – تشغيل محركات للقيام بعدة أنواع من التحركات
ترتيب ونظافة

## Slide 3: مراجعة وتذكير
أوامر الروبوت في سكراتش 3 ( ( Scratch 3
  أنواع الأوامر
أوامر نغمات الروبوت
أوامر محركات الروبوت

## Slide 4
ربط الروبوت بالحاسوب
وصل البطارية للمتحكم وتشغيل الروبوت
ربط الروبوتات بالحواسيب (بواسطة سلك USB / بلوتوث / اتصال انترنت Wi-Fi)
تشغيل الملف "برنامج الارتباط" FTSCRACHTXT واختيار امكانية الارتباط للحاسوب
الدخول الى بيئة العمل وإضافة توسيع لفئات الأوامر – للمتحكم -TXT الخاص بفيشرتكنيك
تأكد ان مصباح الدلالة يشير الى ان
الروبوت متصل

## Slide 5
برمجة الروبوت – أمر تشغيل المحرك
أمر شغل المحرك بسرعة معينة باتجاه معين
  ما هو العامل المتغير– تحديد قيمة في داخل الأمر
  اختيار المحرك الذي نريد تشغيله
  اختيار السرعة : بين 8-0
  السرعة 0 = إيقاف المحرك
  اختيار اتجاه : الى الامام / الى الخلف

## Slide 6: مميزات الروبوت – تشغيل محرك
كل محركات في الروبوت موصول بعجل
  كيف نقوم بتحريك كل الروبوت الى الامام ؟
  كيف نوقف الروبوت ؟
متى يتوقف المحرك عن العمل ؟
  فقط عندما يتلقى أمرا واضحا !
أمسكوا الروبوت في الهواء وشغلوا احد المحركات بسرعة 5 الى الامام
هل يفهم الروبوت معنى "الى الامام" ؟
أوقفوا المحرك

## Slide 7
تمرين – تشغيل محركات
بناء سيناريو لتشغيل محركين للتحرك الى الامام وايقافهم بعد ثانيتين
تشغيل السيناريو : أمر "القبعة" العلم الأخضر (أحداث)
أمر انتظر X ثواني (تحكم)
  اذا قمنا بتشغيل محرك فعلينا ايضا إيقافه في مرحلة ما
  مناقشة
    ما هي الخوارزمية (الطريقة) لتنفيذ التوجيهات ؟
    سرعة تنفيذ الأوامر – ماذا يحدث لو لم ننتظر ثانية ؟
    ماذا يحدث لو لم نوقف المحركات ؟

## Slide 8
تمرين – مختلف أنواع التحركات
ابنوا السيناريوهات الاتية :
  التحرك الى الخلف لمدة ثانيتين والتوقف
  التحرك بمسار مُقَوَس الى جهة الشمال لمدة ثانيتين والتوقف
  التحرك بمسار مُقَوَس الى الخلف والى جهة اليمين لمدة ثانيتين والتوقف

## Slide 9
ابنوا السيناريوهات الاتية :
  التحرك بشكل دائري الى اليمين على المحور لمدة ثانيتين والتوقف
تمرين – مختلف أنواع التحركات

## Slide 10
تمرين – مختلف أنواع التحركات
ابنوا السيناريوهات الاتية :
  الالتفاف الدائري الى الشمال في نفس المكان لمدة ثانيتين والتوقف
  الالتفاف في نفس المكان معناه التحرك الدائري حول نقطة مركز الروبوت بدون التقدم الى الامام
  متقدم : الالتفاف الدائري في نفس المكان التفافا كاملا ثم التحرك الى الامام لمدة ثانيتين
  نقاش : كم من الوقت يجب ان نخصص للروبوت ليكمل التفافا كاملا ؟
    هل يحتاج كل روبوت الى نفس الوقت كي يكمل التفافا كاملا ؟ لماذا ؟

## Slide 11: الترتيب والنظافة
حفظ مشروع السكراتش 3 (SCRATCH 3 )
اغلاق "النوافذ" في الحاسوب
إيقاف تشغيل الروبوت
ترتيب المعدات ومحطة العمل
نزع البطارية
قم بتوصيل البطارية الى محطة الشحن
رتب الروبوت قبل وضعه في الخزانة