## Slide 1: עיבוד תמונה מצלמת ה-USB

## Slide 2: תוכן עניינים
חזרה ותזכורת
עיבוד תמונה במצלמת ה-USB
  רכיב קלט או פלט?
  עיבוד תמונה
בואו נבנה רובוט!
  מצלמת מעקב לזיהוי תנועה בחדר
סדר וניקיון

## Slide 3: חזרה ותזכורת
תכנות ברובופרו – תתי תכניות
  מהי תת תכנית
  מוטיבציה

## Slide 4: עיבוד תמונה במצלמת ה-USB
מצלמה
  רכיב קלט או פלט?
  עיבוד תמונה
    איסוף מידע וניתוחו על ידי הבקר
    עיבוד מקבילי
    יכולות חישה מגוונות
חוברת עבודה- היכרות:
Notes: מצלמת ה-USB של פישרטקניק הינה מערכת חישה ורסטילית – בנוסף לצילום וידאו המצלמה מסוגלת לאסוף סוגים שונים של מידע באמצעות ביצוע של עיבוד תמונה, המתרחש בבקר ה-TXT על גבי המעבד הייעודי שלו. כך עיבוד התמונה מתבצע במקביל לעבודת המעבד הנוסף שאחראי על שאר עבודת הרובוט וחלקיו, על מנת לא לגרום להאטה ול"גמגום" בעבודה הרציפה של הרובוט בזמן עיבוד התמונה.

## Slide 5: עיבוד תמונה במצלמת ה-USB
זיהוי תנועה – גלאי נפח
  ניתוח כל תמונה
    בדיקת ממוצעי ניגודיות
    בדיקת מיקום גופים ביחס לסביבתם
Notes: המצלמה עובדת בצורה שונה מהעין שלנו, היא מסוגלת לאסוף מידע רב לניתוח בזמן אמת. המידע הזה כולל בין השאר את ממוצע ניגודיות התמונה ואת מיקום גופים בתמונה ביחס לסביבתם.
ניגודיות = הבדל במאפיינים ויזואליים אשר גורם לעצמים להיות נפרדים מסביבתם, מתבטאת בהבדל בתאורה ובצבע בין עצם לעצם בתמונה.
בפשטות, ניתן לבטא ניגודיות על ידי היחס שבין ההבדל בבהירות של עצמים לבהירות הממוצעת.
השוואת ממוצעי הניגודיות ובמיקומי עצמים בתמונה מאפשר למצלמה לזהות שינוי בתמונה, כלומר זיהוי תנועה המאפשר לה לתפקד כגלאי נפח המתריע על תנועה במרחב.

## Slide 6: בואו נבנה רובוט!
בניית דגם מצלמת אבטחה
  חוברת ההוראות שבערכה
    עמוד 22
תכנות בסיסי: תכנת את המצלמה (ללא תזוזה) להשמעת צליל אזעקה כאשר היא קולטת תנועה במרחב מולה
חוברת עבודה - תרגול תכנות:

## Slide 7: סדר וניקיון
שמירת העבודה ברובופרו
סידור ציוד ועמדת העבודה
מכבים את הרובוט
מפרקים את הבטריה
שמים את הבטריה בטעינה
מחזירים את הרובוט לערכה
מחזירים את הערכה לארון